|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО "Минский мясокомбинат" __________________А.С. Марченко «___» ____________ 2014 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Участник должен выполнять следующие виды работ:  (техническое обслуживание (ТО), планово-предупредительный ремонт (ППР) на объектах ОАО «Минский мясокомбинат», фирменные магазины, общежития  с периодичностью:

Внешний осмотр составных частей установок АПС и ОС, системы оповещения, дымоудаления (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, шлейфы сигнализации, оросители, трубопроводы и др. средства) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п.

Ежемесячно

Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, звукового и речевого оповещения,  наличие пломб на приемно-контрольных  приборах.

Ежемесячно

Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный режим работы.

Ежемесячно

Проверка работоспособности составных частей установок АПС и ОС, системы оповещения, системы дымоудаления (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.)

Ежемесячно

Профилактические работы

Ежемесячно

Проверка работоспособности установок АПС, системы оповещения, системы пожаротушения и ОС

Ежемесячно

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

1 раз в год

Измерение сопротивления изоляции электрических целей

1 раз в 3 года

Предоставление ежегодно актов технического  состояния систем

Объектов Минского мясокомбината оборудованных средствами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

МЯСОКОМБИНАТ ( Казинца  46)

Пожарная сигнализация:  ППС-3М базовый блок 1шт., линейный блок 1шт; шлейфов 46шт; Аларм-5 2шт; шлейфов 16шт; ИП105 996шт; ИП212-5М   146шт;  ИПР 49шт; АСТО  12шт; ТРВ 18770м; ПВС 90м; КСПВ 8428м;  ТПП 3610м.

Котельная

Пульт управления С200-м-1-1 шт

Контролер С200-кд-1- 1 шт

Адресный расшитель С200- АР-8 – 2 шт

Блок индикации С200- БИ- 4 шт

Извещатель пожарный дымавой дип -34 А-45 шт

Извещатель пожарный ручной И5-2 Р-5 шт

Извещатель пожарный тепловой ИП101- 3 шт

Светозвуковой оповещатель АСТО-25 шт

Охранная сигнализация: ПКП-8/16  3шт; шлейфов 90шт; Аларм-5/4 2шт; шлейфов 7шт; блок питания 20шт;  ИКО 55 шт; ДРС 2шт; СМК 497шт;  ТРВ 13155м; ПВС  1640м; КСПВ  5475м;  ТПП 4370м;

ОБЩЕЖИТИЕ №1 (КАзинца 27)

А16-512 1шт; АР-16 2шт; шлейфов 32; ИП105 528шт; ИП212-5М 86шт  ИП212-22 104шт; ИПР 14шт; АСТО 12шт; ТРВ 2565м; ПВС 365м;

ОБЩЕЖИТИЕ №2 (Казинца 85)

А16-512 3шт; АР-16 6шт; шлейфов 116; ИП105 1130шт; ИП212-5М 241шт  ИП212-22 256шт; ИПР 68шт; АСТО 210шт; ТРВ 11 148м; ПВС 2086м; ТПП 2885м; ШВВП 4000м;

ОБЩЕЖИТИЕ №3 (Солтыса 193)

А16-512 4шт; АР-16 6шт; шлейфов 136; Молния 1шт; ИП105 104шт; ИП212-5М 709шт  ИП212-22 624шт; ИПР 56шт; АСТО 93шт;  ИРПА 10шт; Танго-ПУ/БП16 1ШТ; Танго-ПУ/ЗК 10шт; Танго-ОП/ГР 18шт; Танго-ОП  1001шт;  КСПВ 8050м; ПВС 3860м; ТПП 60м; ШВВП 1000м;

МАГАЗИН «Мясная держава» (Казинца 46)

Аларм-5/4  1шт;  шлейфов 3; Молния 1шт; ИП212-5М 34шт; ИПР 2шт; АСТО 2шт; КСПВ  460м; ПВС 65м;

МАГАЗИН «Мясная держава-1» ( Глебки 84 А)

Аларм-8  1шт; шлейфов 8; Молния 1шт; ИП212-5М 53шт; ИПР 4шт; АСТО 6шт; КСПВ  940м; ПВС 160м;

МАГАЗИН «Мясная держава-2» (Казинца 29)

Аларм-8  1шт; шлейфов 6; Молния 1шт; ИП212-5М 43шт; ИПР 4шт; АСТО 4шт; КСПВ  1440м; ПВС 158м;

МАГАЗИН «Мясная держава-3» ( Якубава 6А)

Аларм-8/4  1шт; шлейфов 3; Молния 1шт; ИП212-5М 18шт; ИПР 3шт; АСТО 2шт; КСПВ  414м; ПВС 108м;

МАГАЗИН «Мясная держава-4» ( Игуменский тракт 47)

Аларм-8/4  1шт; шлейфов 8; Молния 1шт; ИП212-5М 15шт; ИП103 50шт; ИПР 4шт; АСТО 6шт; КСПВ  1744м; ПВС 310м;

МАГАЗИН «Мясная держава-6»  ( Слабоцкая 27)

А6-06  1шт; шлейфов 6; Молния 1шт; ИП212-5М 23шт; ИПР 5шт; АСТО 10шт; КСПВ  774м; ПВС 138м;

МАГАЗИН «Мясная держава-10» ( Неманская 22)

А16-512  1шт; шлейфов 11; Молния 1шт; ИП212-5М 34шт; ИП105 9шт;  ИПР 5шт; АСТО 12шт; ТРВ  325м; КСРП 120м;

МАГАЗИН «Мясная держава-Заславль» ( Держинская 26)

А6-04  1шт; шлейфов 4; Молния 1шт; ИП212-5М 16шт; ИПР 3шт; АСТО 5шт; КСПВ  867м; ПВС 182м;

2. Участник, осуществляющий обслуживание (ТО, ППР) установок АПС, системы оповещения,  дымоудаления , должен иметь лицензию на "производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

3. Восстановление работоспособности АПС и системы оповещения после ее срабатывания или отказа не должно превышать 2 часов, системы пожаротушения и дымоудаления – 24 часа.

4. Участником  на каждом объекте обслуживания должен быть заведен журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок. В нем должны быть зафиксированы все работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества.

5. Участник должен представить график проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Перечень и периодичность работ по ТО и ППР должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания установок АПС, системы оповещения, системы пожаротушения и ВПВ, дымоудаления.

6. Участник должен иметь достаточную лицензию, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, квалифицированный  персонал для исполнения обязательств.

7. Своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности.

8. Место выполнения работ: согласно техническому заданию.

9. Срок действия договора  с 3 февраля 2014 года по 31 января 2015 года с ежегодной пролонгацией на один календарный год.

10. По результатам обследования объекта Участник должен предоставить Заказчику коммерческое предложение с обоснованием стоимости работ. В стоимость работ должны быть включены сведения о расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

11. Оплата производится ежемесячно по факту оказания услуг.

12. Договор с Участником будет заключаться только после рассмотрения коммерческого предложения и на основании решения комиссии .

13. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Соискателем по результатам рассмотрения коммерческого предложения без объяснения причин.

14. Источник финансирования: Собственные средства.

15. Вид процедуры закупки: процедура проведения переговоров

16. Обоснование выбора процедуры закупки: Ориентировочная стоимость закупки составляет 200 000 000 бел.руб .

В соответствии с порядком, установленным Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 № 235(с изменениями и дополнениями).

17. Требования к организациям и  физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки: в процедуре  предполагается участие юридических лиц резидентов и нерезидентов  Республики Беларусь.

18 Критерии оценки конкурсного предложения:

|  | Цена (наименьшая) | 85% |
| --- | --- | --- |
|  | Гарантийный срок (наибольший) | 5% |
|  | Условия оплаты (в соответствии с пунктом 11 настоящего задания) | 10% |

19. Условия оплаты.  ежемесячно согласно выполненных работ

20 Срок выполнение работ:ежемесячно

21. Особые условия.

21.1. Конкурсные документы и договор составляются на русском языке или с наличием обязательного перевода на русский язык.

21.2. Претендентом предоставляются следующие свидетельства экономического и финансового положения:

– учредительные документы с обязательным указанием вида деятельности;

– справка банка об экономической состоятельности;

-- лицензию на право выполнения данных работ

– баланс претендента с расчетом коэффициентов анализа баланса на последнюю дату: коэффициента обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами, коэффициента текущей ликвидности, коэффициента платежеспособности, коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами;

– справки налоговых органов об уплате соответствующих налоговых платежей на дату подачи предложения (конкурсного, ценового);

– заявление о том, что участник не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом, не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или о банкротстве, либо на стадии ликвидации или реорганизации организации, либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя согласно законодательству государства, резидентом которого претендент является;

– отчет об обороте товаров (работ, услуг), которые относятся к предмету закупки, за последние пять лет на территории Республики Беларусь;

– документы, подтверждающие готовность производителя оборудования осуществить изготовление (отгрузку) товаров, относящихся к предмету закупки, в адрес претендента, участвующего в конкурсе (не применяется для оценки квалификационных данных производителей оборудования, относящегося к предмету закупки).

21.3. Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и подтверждаться наличием сертификата качества или соответствия, сертификата происхождения, а также требованиям действующих в Республике Беларусь нормативных документов в части охраны окружающей среды (требованиям СТБ ИСО 14001-2005) и в части охраны труда и здоровья персонала (требованиям СТБ ИСО 18001-2005) (подтвердить документально).

21.4. Применяемые средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Гостандарта РБ и иметь свидетельство Государственной поверки на момент поступления товара на склад заказчика.

21.5. Участник процедуры закупки должен иметь существующую структуру сервиса (в том числе склад запасных частей) на территории Республики Беларусь (подтвердить документально), а также обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленного оборудования (представить учредительные документы организации, обеспечивающей сервис с указанием разрешенных видов деятельности). При наличии официального представительства на территории Республики Беларусь, представить копию действующего договора (контракта) с резидентом Республики Беларусь, срок окончания действия договора (контракта) не ранее 2022г.

21.6. Оцениваться по критериям пункта 18 настоящего задания будут только конкурсные предложения, в которых предлагаемое к поставке оборудование соответствует:

- исходным данным для подбора оборудования в соответствии с пунктом 1 настоящего задания;

- комплекту поставки в соответствии с пунктом 1 настоящего задания;

- условиями оплаты в соответствии с пунктом 19 настоящего задания.

21.7. Претендент должен осуществлять самостоятельный сбор всей информации, необходимой для подготовки конкурсного предложения и подписания договора (контракта) поставки, непосредственно на объекте. Претендент может ознакомиться с объектом в любое согласованное с Заказчиком время до подачи конкурсного предложения. Претендент полностью несёт ответственность за ущерб собственному здоровью (вплоть до летального исхода), утерю или порчу имущества или другие потери`, ущерб и расходы по любой причине, понесённые в результате такого посещения.

21.8. Альтернативные предложения не рассматриваются.

21.9. Конкурсные предложения предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 46, УП "Минский мясокомбинат" приемная в течении 10календарных дней с момента размещения на сайте предприятия.

21.10. Срок действия конкурсного предложения не менее 90 календарных дней с момента вскрытия конвертов. Заказчик оставляет за собой право продления сроков рассмотрения конкурсных документов, при этом претендент по предложению заказчика может продлить срок действия предложения, представленного на конкурс. Конкурсные предложения с истекшим сроком действия оценке по критериям не подлежат.

21.11. Датой вскрытия конвертов с конкурсными предложениями считать  рабочий день  окончания срока приемки конкурсных документов до 7.02.2014 до 11 часов 00 минут.

21.12. Дополнительную информацию по предоставлению конкурсных предложений и их условий можно получить по телефону: 8-017-2075540 Лявер Денис Ивонович .

21.13. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонения всех конкурсных предложений до выбора наилучшего из них.

Главный инженер							Г.П. Шушкевич

Главный бухгалтер							Г.Ф. Блоцкая

Зам генерального директора

по производству								И.В. Козленко

Гавный  метролог 						            Д.И. Лявер

Юрисконсульт                                                                                     В.А. Марчук

Начальник технического отдела					 В.Ю. Акимов